Пособие для стропальщиков

1.Кто допускается к работе с грузоподъемными механизмами в качестве стропальщика?

а) допускаются лица, достигшие  18 лет;

б) прошедшие курс обучения при учебном комбинате или другом учебном заведении, имеющем право на подготовку профессии стропальщика, сдавшие экзамен, имеющие удостоверение;

в) пригодный по состоянию здоровья к работе;

г) назначенный приказом по предприятию в качестве стропальщика.

2.Обязанности стропальщика по окончании работы.

а) подать крановщику сигнал об окончании работы;

б) очистить проходы и проезды;

в) убедиться в правильности складирования груза (груз должен находиться в устойчивом положении), в отсутствии незакрепленных деталей на штабеле;

г) сообщить лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами, о неисправностях или нарушениях, которые были обнаружены во время работы;

д) при невозможности освободить проезжую часть от груза, необходимо установить ограждение, а в темное время суток установить световую предупреждающую сигнализацию.

3.Как определяется грузоподъемность крана?

а) на работающем кране устанавливается табличка, в которой указывается:

1.регистрационный номер;

2.паспортная грузоподъемность;

3.дата следующего ЧТО, ПТО.

б) грузоподъемность стрелового самоходного крана определяется по указателю грузоподъемности, который устанавливается у корневой части стрелы.

4.Конструкция канатов.

По виду применяемого материала канаты классифицируются:

а) стальные; б) пеньковые; в) хлопчатобумажные; г) синтетические.

По конструкции: крестовой или односторонней свивки

(Крестовая свивка: направление свивки проволочек в пряди противоположно направлению свивки прядей каната; односторонняя свивка: направление свивки проволочек и прядей между собой совпадают)

В центральной части каната находится сердечник (органический или неорганический), который служит для смазки каната

5.Порядок обучения и аттестации  стропальщиков.

Обучение проводится в учебном комбинате или технических училищах, имеющих разрешение органов Госгортехнадзора. Первичная аттестация проводится комиссией, назначенной приказом по  учебному заведению, при обязательном участии инспектора Госгортехнадзора. Повторная проверка знаний проводится не реже одного раза в 12 месяцев

на предприятии  комиссией предприятия, участие инспектора при этом не обязательно.

Кроме этого, внеочередная проверка знаний у стропальщиков проводится:

а) при поступлении на новое место работы;

в) при требовании инспектора Госгортехнадзора;

г) при требовании ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов.

6.Требования к площадкам для складирования груза.

а) площадка должна быть выровнена и иметь уклон не более 5°;

б) свеженасыпной грунт должен быть утрамбован;

г) иметь безопасные подъездные дороги и проходы для обслуживающего персонала;

д) в зимнее время очищена от снега и наледи и посыпана песком в местах прохода и подхода стропальщиков.

7.Как определяется вылет стрелы крана?

Для этого опускают крюк без груза на землю и замеряют расстояние от оси крана до опущенного крюка.

8.Правила складирования груза.

Грузы складируются на площадках, предусмотренных проектом производства работ или технологическими картами. Место складирования груза указывает лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. Площадка должна быть выровнена, очищена от мусора и иметь уклон не более 5°. Под нижнюю часть груза укладываются подкладки, а между штабелями строго по одной линии, по центру подкладки укладываются прокладки.

9.Как изменяется грузоподъемность крана с изменением вылета стрелы?

Минимальный вылет соответствует максимальной грузоподъемности крана. Максимальный вылет соответствует минимальной грузоподъемности крана.

Грузоподъемность такого крана определяется с помощью указателя грузоподъемности.

10.Габариты складирования грузов.

а) плиты перекрытий- в штабеля на подкладках и прокладках не выше 2,5 м;

б) фундаментные блоки-  в штабеля на подкладках и прокладках не выше 2 м;

г) трубы диаметром более 300 мм – в штабели высотой до 3 м в седло без прокладок;

д) стеновые блоки – вертикально в кассетах в один ряд;

е) пиломатериалы - в штабеля на подкладках и прокладках высотой в половину ширины, ширина не более 4 м;

ж) кирпич на поддонах – не более 2 ярусов, максимальная высота складируемого кирпича в клетку не более 1,7 м;

з) трубы диаметром менее 300 мм - в штабеля на подкладках и прокладках высотой не более 3 м с концевыми упорами;

Минимальное расстояние между складируемым грузом и краем траншеи, котлована не менее 1 м;

Подкладки и прокладки должны иметь прямоугольную форму размером выше такелажных петель груза;

Складирование груза на площадку с сильным обледенением не допускается;

Ширина проходов между штабелями грузов не менее 1 м.

11.Понятие о коэффициенте запаса прочности стропов.

Это абсолютная величина, показывающая во сколько раз разрывное усилие каната больше допустимой максимальной рабочей нагрузки, возникающей в одной ветви стропов. Для стропов стальных канатных коэффициент запаса прочности должен быть не менее 6.

Для цепных стропов - не менее 4.

Для пеньковых синтетических хлопчатобумажных - не менее 8.

12.Обязанности стропальщика перед началом работы:

а) получить задание от лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;

б) подобрать грузозахватные приспособления;

в) проверить наличие бирок или клейма;

г) проверить освещенность рабочей площадки.

13. Перечислите основные приборы безопасности, устанавливаемые на грузоподъемных кранах.

а) ограничители рабочих движений:

- ограничитель подъема крюковой подвески;

- ограничитель поворота крана;

- ограничитель передвижения крана;

- ограничитель передвижения каретки крана;

- ограничитель подъема стрелы.

б) ограничитель грузоподъемности крана;

в) указатель грузоподъемности;

г) анемометр- прибор, определяющий силу ветра;

д) креномер- прибор, определяющий угол наклона крана;

е) сигнализатор опасного напряжения;

ж) звуковой сигнал.

14.Требования безопасности при работе грузоподъемных кранов вблизи ЛЭП.

При работе стрелового самоходного крана на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода линии электропередач напряжением свыше 42 В оформляется наряд-допуск,  определяющий безопасное производство работ (в двух экземплярах, один из которых выдается крановщику). Место установки крана указывает лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, с записью в вахтенном журнале крановщика. Работы в охранной зоне ЛЭП производятся только с письменного согласования с организацией, эксплуатирующей ЛЭП. Работы в опасной зоне разрешаются только при отключенной и заземленной ЛЭП. Величина опасной зоны и охранной зоны зависит от напряжения ЛЭП.

15.Назначение и принцип работы ОГП (ограничителя грузоподъемности).

Предназначен для отключения механизмов крана при перегрузке более 10%, срабатывает звуковой сигнал и при этом происходит отключение механизмов грузовой лебедки на подъем, а стреловой лебедки на опускание.

16.Порядок браковки стальных канатов.

1.Нарушен органический сердечник (обмятие, разрыв и т.д., визуально приводит к уменьшению диаметра каната);

2.Коррозия и износ каната, при которых уменьшается диаметр каната на 7%;

3. Коррозия и износ поверхностных проволочек каната уменьшающих диаметр проволочек на 40%;

4.Деформации: корзинообразная, выдавливание сердечника, прядей или проволочек каната, раздавливание каната, местное увеличение диаметра каната, залом или перегиб;

5.Канат попал под напряжение;

6.Потеря металла в сечении более 17,5%.

17.Порядок подъема груза.

а) осмотреть груз и убедиться, что он не примерз, не завален, не закреплен;

б) убедиться в том, что на грузе нет незакрепленных деталей;

в) произвести строповку;

г) дать команду крановщику натянуть стропы и при этом убедиться, что груз зацеплен правильно и около груза отсутствуют люди;

д) поднять груз на высоту 200-300 мм для проверки правильности строповки, равномерности натяжения ветвей каната, тормозов крана и его устойчивости.

е) дать команду на подъем груза, предварительно убедившись, что груз готов к приему, подготовлено место для его установки и отсутствуют люди на пути следования груза.

18.Общие требования к площадкам для установки кранов.

Площадка должна быть выровнена (спланирована), утрамбована с углом наклона не более 3° или менее в зависимости от паспортных данных крана. Установка крана на свеженасыпной грунт запрещается, должна быть произведена предварительная утрамбовка.

19.Правило работы крана под неотключенными контактными проводами городского транспорта.

Работа крана может производиться при соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными проводами не менее 1 м при установке ограничителя (упора),  не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.

20.Обязанности стропальщика перед горизонтальным перемещением груза.

Необходимо предварительно поднять груз на высоту не менее 0,5 м выше встречающихся на пути предметов, а также убедиться в отсутствии людей на пути следования груза.

21.Определение грузоподъемности крана по указателю грузоподъемности.

Для этого необходимо опустить стрелу без груза в то место, откуда должен быть поднят груз и сравнить показания указателя шкалы грузоподъемности с истинным весом поднимаемого груза. В случае если поднимаемый груз будет больше для данного вылета, чем указано на шкале указателей, то подъем такого груза запрещается.

22.Браковка цепей.

Цепи бракуются при износе звена на 10% и при его удлинении на 3% от первоначального габарита.

23.Опасная зона работы крана.

Опасная зона зависит от габаритов груза и высоты его подъема и складывается из: вылета стрелы плюс полтора габарита груза плюс расстояние возможного отлета груза ( при высоте поднятия груза равного 10 м горизонтальное расстояние возможного отлета груза равна 4 м ; при подъеме на 20 м равно 7 м ; от 20 м до 70 м равно 10 м).

24.Обязанности стропальщика при опускании груза.

а) предварительно осмотреть место, на которое необходимо опускать груз и убедиться в невозможности падения и опрокидывания  или сползания груза;

б) на место установки груза при необходимости предварительно уложить прочные подкладки для удобства извлечения из-под груза строп.

в) предусмотреть безопасное расстояние для стропальщика, выполняющего отцепку груза;

г) запрещается опускать груз на автомашины, при нахождении там людей.

25.Браковка крюка.

Крюки бракуются, если:

а) отсутствует запорное устройство;

в) имеется 10% износ зева крюка;

г) имеются трещины или надрывы на поверхности крюка.

26.Правило подъема мелкоштучных грузов

Грузы поднимаются в специальной таре, заполненной таким образом, чтобы исключалась возможность выпадения груза (тара не дополняется до верхнего края на максимальный габарит мелкоштучного груза).

27.Обязанности стропальщика при зацепке и обвязке грузов.

а) стропальщик может приступить к работе только после получения задания, а в случае неясности его – инструктажа от лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;

б) обвязку и зацепку груза следует производить в соответствии со схемами строповки (которые вывешиваются или выдаются на руки стропальщику);

г) проверить вес груза, предназначенного для перемещения по списку грузов (который выдается на руки стропальщику) и маркировке;

д) при обвязке канаты и цепи должны накладываться на основной массив без узлов, перекруток и петель (под острые края груза необходимо подкладывать прокладки);

е) обвязку нужно производить таким образом, чтобы при перемещении его исключалась возможность выпадения отдельных его частей;

ж) зацепку бетонных и других изделий, имеющих петли следует производить за все предусмотренные для подъема петли;

з) неиспользованные для зацепки груза концы многоветвевого стропа укрепить так, чтобы при перемещении груза краном исключалась возможность задевания этими концами за встречающиеся на пути предметы;

к) при подъеме двумя кранами обвязка и подвешивание груза должны производиться под непосредственным руководством  лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;

л) убедиться, что предназначенный для подъема груз ничем не укреплен, не завален, не примерз к земле (не является «мертвым»)

28.Установка стрелового крана вблизи траншеи и котлована.

Зависит от глубины траншеи (котлована) и вида грунта. Расстояние замеряется по горизонтали от первой опоры до нижней кромки основания траншеи (котлована).

29.Правило подъема груза,  на который не разработана схема строповки.

Подъем груза должен производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами

30.Обязанности стропальщика при отцепке груза

Убедиться в устойчивости груза, а при необходимости закрепить его. Концы ветвей стропов в случае их возможного задевания за конструкции собрать и сопроводить при поднятии и расстроповке.

31.Что запрещается делать стропальщику при зацепке, обвязке грузов?

а) производить строповку «мертвого» груза, вес которого он не знает или превышает грузоподъемность крана;

б) использовать поврежденные или   немаркированные съемные грузозахватные приспособления (ГЗП);

в) производить обвязку грузов иными способами, чем указано на схемах строповки;

г) применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные схемами строповки приспособления;

д) производить зацепку бетонных и железобетонных изделий, не имеющих маркировки, а также зацепку этих изделий, за поврежденные петли;

е) производить зацепку поддонов с кирпичом без ограждения, за исключением погрузки или разгрузки автомашины (на землю)

ж) подвешивать груз за один рог двурогого крюка;

з) работать без наряда-допуска ближе 30 м от ЛЭП 42 В

и) использовать при обвязке крупных стеновых блоков приставные лестницы, в этих случаях следует применять переносные площадки

к) поправлять ударами молотка, лома стропы на поднимаемом грузе.

32.Маркировка строп.

На стропе должна быть бирка или клеймо (на скобе), где указывается

1.Номер;

2.Паспортная грузоподъемность;

3.Дата испытания (строп испытывается только один раз после изготовления, нагрузкой в 1,25 раз превышающей паспортную грузоподъемность).

33.Правило подъема груза двумя кранами.

Подъем груза должен производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами. Работа должна производиться в соответствии с ППРк (проектом производства работ кранами) или технологической картой, в которых указывается последовательность выполнения операций и схемы строповки и перемещения груза. При подъеме нагрузка на каждый кран не должна превышать его грузоподъемность.

34.Какие должностные лица назначаются на предприятии с целью безопасной эксплуатации кранов?

1. ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов;

2. ИТР, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии;

3. лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

35.Габариты установки стреловых кранов от противовеса или выступающих частей крана до штабеля или здания:

а) для автомобильных не менее 1.0 м;

б) для башенных при высоте штабеля до 2 м не менее 0.7м, свыше 2 м допускается уменьшать до 0.4 м.

36.Требования при подъеме и опускании груза вблизи стены, штабеля, ж/д вагона и др. оборудования.

Не должно допускаться нахождения людей (в том числе стропальщика).

37.Какой угол допускается между ветвями строп и почему?

Допускается не более 90 градусов. При увеличении угла увеличивается нагрузка на ветви стропа, что может привести к разрыву стропа и падению груза.

38.С какими документами должен ознакомиться стропальщик?

1.Производственной инструкцией;

2.Проектом производства работ кранами (разрабатывается на строительно-монтажные работы краном);

3.Технологической картой (разрабатывается на погрузочно-разгрузочные работы краном).

39.Маркировка тары.

Тара после изготовления должна иметь надписи:

1.Инвентарный номер;

2.Назначение тары (для каких грузов предназначена);

3.Вес тары;

4.Максимальный вес груза, для которого она предназначена.

40.Периодичность осмотра грузозахватных приспособлений и тары стропальщиком и лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами.

Стропальщиком: ежедневно перед началом работы.

Лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами:

1.Стропы через 10 дней;

2.Клещи, захваты, траверсы и тара не реже одного раза в месяц.

с записью в журнале учета и осмотра ГЗП и тары.

41.Каким способом осуществляется связь между стропальщиком и крановщиком?

а) при помощи знаковой сигнализации, если высота строящегося здания менее 36 м;

б) радиотелефонная связь при высоте строящегося здания более 36 м ;

42.Знаковая сигнализация при работе стреловых ( мостовых) кранов.

1.Подъем груза- движение руки согнутой в локте, ладонь обращена к верху;

2.Опустить груз- движение руки согнутой в локте (ладонь находится на уровне груди), ладонь обращена вниз.

3.Подъем стрелы- движение вытянутой руки на уровне плеч, ладонь обращена вверх, при этом рука предварительно должна быть опущена в нижнее вертикальное положение.

4.Опускание стрелы- движение вытянутой руки на уровне плеч, ладонь обращена вниз, при этом рука должна быть предварительно поднята в верхнее вертикальное положение.

5.Передвижение крана (мостового)- рука вытянута, ладонь обращена в сторону движения.

6.Повернуть стрелу (передвинуть тележку мостового крана)- рука согнута в локте, ладонь направлена в сторону движения груза.

7.Стоп- прерывистое движение руки, согнутой в локте, ладонь обращена вниз.

8.Осторожно- обе руки вытянуты перед грудью, ладони обращены друг к другу.

2.6.  1. 3.5.

43.Какое количество проколов должно быть сделано при заплетке стальных канатов в зависимости от диаметра?

| Диаметр каната в мм | Число проколов каждой прядью не менее |
| --- | --- |
| До 15 | 4 |
| Свыше 15 до 28 | 5 |
| Свыше 28 до 60 | 6 |

44.Кому на площадке должен подчиняться стропальщик?

Лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.

45.Способы крепления концов каната:

1.При помощи заплетки с установкой коуша. (Коуш- металлическая пластинка устанавливаемая в петле каната с целью его защиты от истирания ).

2.При помощи установки зажимов (количество не менее 3, шаг установки не менее 6 диаметров каната).

3.При помощи втулки (при установке конической втулки проушина должна находиться на одной оси с рабочим концом каната).

46.Способы определения веса груза:

1.по маркировке или паспорту груза;

2.по списку грузов с указанием масс (выдается на руки стропальщику или вывешивается на месте производства работ);

3.если не указано, проинструктироваться у лица ответственного за безопасное производство работ кранами;

47.В каких случаях запрещается работа крана?

1.неисправные приборы и устройства безопасности, а также другие неисправности крана (трещины в металлоконструкциях, неисправности в механизмах подъема и др.)

2.плохая видимость (сильный дождь, снегопад, туман, плохая освещенность площадки)

3.гроза

4.сильные порывы ветра (допустимая скорость ветра указывается в паспорте крана)

5.низкая температура окружающего воздуха (указывается в паспорте крана).

48.Правило подачи груза в оконные, балконные и др. проемы

Должна быть устроена специальная площадка выносная с перилами исключающая возможность подтягивания груза и трения канатов о конструкцию здания и выдерживающая нагрузку от поднимаемого груза. Подача материала в проемы без устройства площадок запрещается.

49.Когда испытываются  стропы  и каким грузом?

Стропы испытываются только один раз после их изготовления нагрузкой превышающей паспортную грузоподъемность на 25%. После их браковки стропы не ремонтируются.

50.Какой документ разрабатывается на производство строительно - монтажных работ кранами?

Проект производства работ кранами (ППРк),  который содержит в себе:

1.габариты установки крана

2.подъездные пути

3.места складирования грузов

4.грузовые характеристики кранов

5.схемы строповки и обвязки грузов

6.графическое изображение СГП

7.меры безопасности при производстве работ

8.указывается кто назначен лицами, ответственными за безопасное производство работ кранами.

С ППРк ознакамливаются:

1. лица, ответственные за безопасное производство работ кранами;

2.крановщики и стропальщики.

51.Для каких грузов должны быть разработаны схемы строповки и в каких местах они должны быть вывешены?

Для грузов, не имеющих специальных устройств ( петли, цапфы, рамы ), а также если эти устройства предназначены для подъема груза в различных положениях. Схема строповки должна быть выдана на руки стропальщикам или вывешена в местах производства работ.

52.Почему запрещается подъем груза при косом натяжении каната?

Происходит перегрузка крана и его опрокидывание, а также раскачка груза и травмирование работающих.

53.Периодичность осмотра тары

Через один месяц лицом ответственным за безопасное производство работ кранами с записью в журнал осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГП) и тары.

54.Правило разгрузки и погрузки автомашин

1.машина должна быть установлена таким образом, чтобы исключался пронос груза над кабиной водителя

2.водитель обязан покинуть кабину автомашины (стропальщик следит за этим)

3.после зацепки груза стропальщик обязан покинуть кузов автомашины

4.при погрузке автомашины стропальщику разрешается подходить к грузу только при опускании груза на высоту не более 1 м, при этом стропальщику запрещается находиться в кузове автомашины.

55.Какой груз запрещается поднимать краном?

1.груз, превышающий грузоподъемность крана;

2. «мертвый» (примерзший, заваленный и т.д.);

3.груз неизвестной массы.

56.В каких местах категорически запрещается находиться стропальщику?

1.под грузом

2.под стрелой

3.между поднимаемым грузом и стеной или штабелем

4.в кузове автомашины при поднятии или опускании груза

5.в зоне действия магнитных и грейферных кранов.

57.Правило подъема длинномерных грузов.

1.строповка грузов длиной 2 и более метров должна производиться с двух концов

2.угол между ветвями строп не более 90 градусов

3.перед началом подъема груза к нему должна быть прикреплена оттяжка,  предотвращающая от произвольного разворота при подъеме и опускании груза.

58.Техническое освидетельствование грузоподъемных кранов

1.частичное - не реже одного раза в год

(производится осмотр всех узлов крана, металлоконструкций, приборов и устройств безопасности)

2.полное  -  не реже одного раза в 3 года

(статические испытания, динамические испытания)

59.Обязанности лица, ответственного за безопасное производство работ кранами .

1.предоставлять персоналу время для приема и сдачи смены

2.обеспечивать стропальщиков отличительными знаками и средствами индивидуальной защиты

3.обеспечивать стропальщиков инвентарными приспособлениями (лестницы, площадки, подкладки, прокладки, багры, оттяжки)

4.вывешивать на место производства работ списки грузов с указанием массы, а так же схемы строповки и обвязки грузов

5.не допускать использование немаркированных и неисправных грузозахватных приспособлений

6.указывать стропальщикам место, порядок и габариты складирования грузов

7.не допускать необученный и не аттестованный персонал

8.следить за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных инструкций

9.руководить непосредственно работой крана и находиться на участке производства работ в случаях

а) подъема одного груза двумя и более кранами

б) работа вблизи ЛЭП

в) не разработана схема строповки и обвязки для данного груза

г) перемещении груза над перекрытиями под которыми могут находиться люди

д) погрузка- разгрузка полувагонов

60.Действия стропальщика в случае аварии или несчастного случая.

1.принять меры для предотвращения воздействия на пострадавшего вредных факторов (освободить от воздействия тяжестей, электрического тока и др.);

2.оказать в случае необходимости первую медицинскую помощь;

3.отправить пострадавшего в ближайшее мед. учреждение;

4.сохранить обстановку аварии нетронутой если это не угрожает жизни людей и не приводит к дальнейшему развитию аварии;

5.в случае необходимости принять меры для предотвращения попадания людей в зону подвешенного груза.

61.Браковка стропов.

1.отсутствует бирка или клеймо на скобе;

2.деформация скобы или трещины;

3.износ зева крюка более 10%;

4.канат имеет недопустимые деформации:

1.Нарушен органический сердечник (обмятие, разрыв и т.д., визуально приводит к уменьшению диаметра каната);

2.Коррозия и износ каната,  при которых уменьшается диаметр каната на 7%;

3. Коррозия и износ поверхностных проволочек каната уменьшающих диаметр проволочек на 40%;

4.Деформации: корзинообразная, выдавливание сердечника, прядей или проволочек каната, раздавливание каната, местное увеличение диаметра каната, залом или перегиб;

5.Канат попал под напряжение;

6.Потеря металла в сечении более 17,5%.

7.отсутствует запорное устройство на крюке.

62.В каких случаях назначается сигнальщик и из числа кого?

В случае, когда нет прямой видимости между стропальщиком и машинистом крана, назначается сигнальщик из числа стропальщиков. Назначает лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами

63.Расстояние между штабелями грузов и между штабелем и откосом котлована траншеи

Не менее 1 метра.

64.Как подбираются стропы для поднятия груза?

1.строп подбирается исходя из паспортной грузоподъемности (указывается на бирке стропа)

2.длина ветвей стропа должна обеспечивать угол между ними не более 90 градусов

65.Правило разгрузки полувагонов автомобильным краном

Перед работой на рельсы устанавливаются башмаки предотвращающие самопроизвольное передвижение полувагона. Автокран устанавливается так чтобы расстояние между выступающей его частью и полувагоном и другими неподвижными предметами было, не менее 1000 мм.  На полувагон навешивается площадка с которой в дальнейшем стропальщик проходит внутрь полувагона. Производится строповка груза исходя из схем строповки и обвязки. Груз поднимается на 200-300 мм для проверки правильности строповки. Если при этом нет прямой видимости, сигналы стропальщика дублирует сигнальщик который назначается лицом ответственным за безопасное производство работ кранами. Далее стропальщик обязательно удаляется из полувагона на площадку. Груз при поднятии проносится над краем полувагона на расстоянии не менее 500 мм. На предварительно подготовленную площадку укладываются подкладки, на которые в свою очередь укладывается груз. Стропальщик должен убедиться в том что груз устойчив и не опрокидывается. Производится расстроповка и сопровождение концов стропа при движении их на вверх (для предупреждения их самопроизвольной зацепки за груз). Всеми работами руководит лицо ответственное за безопасное производство работ кранами.

66.Общие правила работы при перемещении грузов грузоподъемными кранами

-- выбрать строп согласно габаритов груза и массы

--произвести строповку согласно схемам строповки и обвязки

--подать сигнал на подъем груза на высоту 200-300 мм с целью проверки правильности

строповки

--в дальнейшем при поднятии груза на высоту более 1 метра от уровня площадки удалится на

безопасное расстояние

--сопровождение груза производить оттяжками или баграми

--груз предварительно поднимается на 500 мм выше встречающихся препятствий при

горизонтальном перемещении

--при опускании груза на высоту менее 1 метра от уровня площадки подойти к грузу и снять

оттяжки

--установить груз на предварительно уложенные подкладки и прокладки

--убедиться в устойчивости груза

--подать сигнал на опускание крюковой подвески с целью ослабления ветвей стропа

--произвести расстроповку  вручную и обязательно сопроводить ветви стропа на вверх с целью

предотвращения их зацепления за груз